Урок 30-31

Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіл.»

Лабораторна робота № 7. «Визначення густини речовини»

Дата________________

Клас________________

Цілі уроку:

Формування предметних компетентностей: закріпити знання учнів про масу як величину, що характеризує інертні й гравітаційні властивості тіла; виробити навички представлення значення маси тіл у різних системах вимірювання; сформувати навички користування важільними терезами. Формувати вміння вимірювати густину твердих тіл і рідин.

Формування  ключових компетентностей:

- учні описують правила користування важільними терезами;

- вміють користуватися важільними терезами, вимірювати масу тіла методом зважування;

- називають вживані одиниці маси тіла, густини речовини;

- учні розраховують густину твердого та рідкого тіла.

Тип уроку. Урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: терези, набір важків,  тіла для зважування (гайка на нитці, дев’яний брусок) та визначення густини речовини, порожня скляна посудина, посудина з водою, мензурка.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Інструктаж з техніки безпеки на лабораторній роботі.

ІІІ. Виконання лабораторної роботи за пропонованим планом.

- Вимірювання маси тіла зважуванням

1). Чітко дотримуючись правил зважування, виміряйте масу:

а) запропонованих двох тіл;

б) порожньої склянки;

в) склянки з водою.

2). Результати зважувань занесіть до таблиці. (с.111).

3). Визначте масу води в скляній посудині. Для цього:

mв = mп+в − mп

- Визначення густини речовини

- Визначення густини води у склянці.

| Маса води, г | Об’єм води, см3 | Густина води, г/см3 | Густина води, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |

- Визначення густини бруска.

| Маса бруска, г | Довжина, см | Ширина, см | Висота, см | Об’єм, см3 | Густина, г/см3 | Густина, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Визначення густини густини металевої гайки.

| Маса гайки, г | V1, см3 | V2, см3 | V гайки, см3 | Густина, г/см3 | Густина, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Зробити висновок.

Підсумок уроку

На  уроці мені сподобалося…..

На уроці мені вдалося…

На уроці я зрозумів…

На уроці я не зрозумів….

На уроці я навчився…

Домашнє завдання. Повторити §14-15