Урок 53

Лабораторна робота №10

«Зважування тіл гідростатичним методом»

Дата________________

Клас________________

Цілі уроку:

Формування предметних компетентностей: формувати вміння виміряти вагу тіла у повітрі і рідині, застосовуючи формули на визначення архімедової сили, обчислити густину речовини, з якого складається тверде тіло, методом гідростатичного зважування; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уяву; виховувати самостійність.

.Формування  ключових компетентностей:

- учні описують правила користування динамометром;

- вміють користуватися динамометром, вимірювати вагу тіла у повітрі та рідині;

- називають вживані одиниці ваги тіла, виштовхувальної сили;

- учні розраховують густину твердого тіла.

Тип уроку. Урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: динамометр, три тіла невідомої густини, посудина з водою, штатив.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Інструктаж з БЖД під час проведення лабораторної роботи..

ІІІ. Виконання лабораторної роботи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОВЕДЕНЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Закріпіть динамометр у штативі, зважте за допомогою динамометра одне із запропонованих вам

тіл і запишіть у зошит для лабораторних робіт його вагу Р.

2. Піднесіть до тіла знизу посудину з водою так, щоб тіло повністю поринуло у воду. Запишіть

показання динамометра P′ для цього випадку.

3. Визначіть архімедову силу за формулою. .

4. Скориставшись формулою , визначте густину даного вам тіла ρ. Вважайте, що

густина води дорівнює ρв= 1000 кг/м3.

5 . Повторіть дослід для решти тіл.

6. Результати вимірів й обчислень запишіть у таблицю.

| № досліду | Найменування тіла | Рпов, Н | Pрід. , Н | Густина тіла, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

7. Порівняйте отримані значення густин з табличними значеннями густини й установіть, з якої

речовини складаються досліджувані тверді тіла.

Підсумок уроку

- На  уроці мені сподобалося…..

- На уроці мені вдалося…

- На уроці я зрозумів…

- На уроці я не зрозумів….

- На уроці я навчився…

Домашнє завдання. Повторити §§27-28.