Урок 63

«Золоте правило»  механіки. ККД простих механізмів

Дата________________

Клас________________

Цілі уроку:

Формування предметних компетентностей: пояснити учнів, що жоден простий механізм не дає виграшу в роботі; навчити обчислювати ККД простих механізмів, використовуючи математичну формулу; розвивати вміння застосовувати теоретичний матеріал до розв’язування задач, логічне мислення, пам’ять; виховувати самостійність.

Формування  ключових компетентностей:

- учні описують правила користування важелем, блоком, похилою площиною;

- учні застосовують формули  ККД простих механізмів;

- учні використовують набуті знання для безпечної життєдіяльності;

- учні оцінюють ефективність використання простих механізмів.

Тип уроку. Урок  комбінований.

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування:

- За яких умов виконується механічна робота?

- Як позначається і в яких одиницях вимірюється робота?

- За якою формулою її можна розрахувати?

- Які механізми називають простими?

- Назвіть відомі вам прості механізми.

- Що називається важелем?

- Що таке блок? Які вони є?

- Що таке похила площина?

- Які з них дають виграш у силі?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Прості механізми — це трудівники зі «стажем роботи» понад 30 століть, проте вони анітрохи не «постаріли», адже в кожному сучасному технічному пристрої обов’язково знайдеться простий механізм, і не один. Ці пристрої дозволяють змінити напрямок дії сили, отримати виграш у силі або відстані. А чи дають вони виграш у роботі? Як знайти їх ККД? Сьогодні на уроці ми дамо відповіді на ці запитання.

ІV. Вивченя нового матеріалу.

Давно пройшов той час, коли будь-яку роботу людина мала виконувати безпосередньо своїми руками. Зараз піднімати вантажі, переміщати їх по землі, воді й у повітрі, виконувати будівельні роботи й багато чого іншого людині допомагають механізми. На зорі розвитку цивілізації людина для своєї діяльності використовувала прості механізми — важіль, блок, похилу площину, клин, комір.

З їх допомогою були створені унікальні спорудження, деякі з яких збереглися до наших днів.

І сьогодні прості механізми мають широке застосування як самі по собі, так і як частини складних механізмів.

При використанні простих механізмів можна одержати виграш у силі, але він неодмінно супроводжується програшем у переміщенні. Можна й, навпаки, одержати виграш у переміщенні, але тоді ми неодмінно програємо в силі.

Архімед установив на досліді, що

при використанні простих механізмів ми або виграємо в силі в стільки разів, у скільки разів програємо в переміщенні, або виграємо в переміщенні в стільки разів, у скільки разів програємо в силі.

Це твердження назвали «золотим правилом» механіки.

Довгий час «золоте правило» механіки розглядалося як «самостійний» закон природи. І тільки після відкриття закону збереження енергії з’ясувалося, що «золоте правило» механіки є одним із проявів закону збереження енергії: при використанні будь-якого простого механізму не можна одержати виграш у роботі.

Із закону збереження енергії випливає й набагато більш загальне твердження, що стосується будь-яких механізмів,— не тільки простих, але і як завгодно складних: неможливе існування так званого «вічного двигуна», призначенням якого було б вічно виконувати роботу без витрати енергії.

2. Коефіцієнт корисної дії

Практично в будь-якому механізмі, у кожній машині діє сила тертя, на подолання якої витрачається частина енергії, що передається механізму. Ця частина енергії перетворюється у внутрішню, тобто вона йде на нагрівання тіла. Отже, механізм передає лише частину енергії, отриманої ним від іншого тіла, тому тілу, яке він пересуває.

Робота, що виконується над механізмом для приведення його в рух, називається виконаною або повною роботою.

Робота, що виконується механізмом над переміщуваним тілом, називається корисною роботою.

Для визначення ефективності механізму треба знати, яку частину витраченої роботи становить корисна робота. Із цією метою вводять коефіцієнт корисної дії (ККД).

Коефіцієнтом корисної дії називають відношення корисної роботи Aк до витраченої Aвит:

.

Коефіцієнт корисної дії часто виражають у відсотках, наприклад, η = 0,7 можна записати також у вигляді η = 70 %.

У більшості випадків корисна й витрачена роботи виконуються протягом однакового часу. Тому ККД можна обчислювати через повну й корисну потужності.

- ККД похилої площини:

При рівномірному підйомі тіла по похилій площині сила F, спрямована уздовж площини, переміщаючи брусок на відстань l, виконує роботу . При підйомі тіла масою m на висоту h виконується корисна робота . Тоді

- ККД важеля:

Корисна робота, яку виконує сила, прикладена до правого плеча дорівнює . Сила, прикладена до лівого плеча, виконує роботу . Тоді

- ККД  рухомого блоку:

При підніманні вантажу на висоту h корисна робота дорівнює потенціальній енергії вантажу . Повна робота, яку виконують для підняття вантажу , де , тоді  і

Із «золотого правила» механіки випливає, що корисна робота дорівнює витраченій. Але це виконується тільки за ідеальних умов: важелі й блоки невагомі й у них, а також на похилій площині немає тертя. У разі невиконання цих умов корисна робота завжди буде менше, ніж витрачена (повна). Тому ККД завжди менше 100 %.

Усяку машину прагнуть зробити такою, щоб її ККД наближався до одиниці. Для цього зменшують, наскільки можливо, силу тертя й інші втрати в машині.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Питання:

- Чому важіль не дає виграшу в роботі?

- Чому блок не дає виграшу в роботі?

- Яку роботу називають корисною?

- Яку роботу називають витраченою (або повою)?

- Чому корисна робота на практиці завжди менше витраченої?

- Що показує ККД? Як можна збільшити ККД?

Розв’язування задач.

Задача 1. По похилій площині піднімають вантаж масою 60 кг, прикладаючи до нього силу 250 Н, спрямовану уздовж площини. Чому дорівнює ККД площини, якщо її довжина дорівнює 10 м, а висота дорівнює 3 м?

Задача 2. За допомогою важеля підняли вантаж масою 100 кг на 1 м. При цьому сила, прикладена до іншого плеча важеля, виконала роботу 1,5 кДж. Чому дорівнює ККД важеля?

Задача 3. Відро з піском масою 24 кг піднімають за допомогою нерухомого блоку на певну висоту, діючи на мотузку силою 250 Н. Визначте ККД установки.

Підсумок уроку

- На  уроці мені сподобалося…..

- На уроці мені вдалося…

- На уроці я зрозумів…

- На уроці я не зрозумів….

- На уроці я навчився…

Домашнє завдання. Опрацювати § 36, підготуватися до лабораторної роботи №12