Урок 64

Лабораторна робота №12

«Визначення ККД похилої площини»

Дата________________

Клас________________

Цілі уроку:

Формування предметних компетентностей: продовжити формувати поняття ККД, навчити визначати ККД дослідним шляхом; розвивати навички самостійної практичної роботи; виховувати інтерес до предмета.

Формування  ключових компетентностей:

- учні описують правила користування похилою площиною;

- учні вміють користуватися похилою площиною, вимірювати силу тертя та вагу тіла динамометром;

- учні вагу бруска з важками, силу тертя по похилій площині, її довжину та висоту підйому і визначають ККД похилої площини.

Тип уроку. Формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: похила площина, набір важків, динамометр, дерев’яний брусок.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Інструктаж з техніки безпеки на лабораторній роботі.

ІІІ. Виконання роботи за планом:

- Закріпити дошку у похилому положенні, виміряти довжину дошки і висоту закріпленого кінця дошки над поверхнею стола.

- Виміряти вагу дерев’яного бруска динамометром.

- Навантажити брусок важком масою 100 г, покласти його на дошку.

- До бруска приєднати динамометр і почати тягти його рівномірно вгору похилою площиною, замічаючи покази динамометра.

- Повторити дослід з двома. Трьома важками.

- Обчислити корисну та затрачену роботу, ККД похилої площини і виграш у силі для кожного із трьох дослідів.

- Результати вимірювань та обчислень записати до таблиці.

| № | Вага бруска , Н | Маса важків, кг | Вага важків, Н | Вага бруска з важками, Н | Висота похилої площини, м | Корисна робота, Дж | Сила тяги, Н | Довжина похилої площини, м | Повна робота, Дж | ККД, % | Виграш у силі Р/ F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Зробити висновок.

Підсумок уроку.

Домашнє завдання. Повторити §36