Урок 54

Лабораторна робота № 4

«Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників»

Дата___________________

Клас __________________

Цілі уроку:

формування предметних компетентностей: дослідити, від яких чинників залежить сила струму і напруга в електричному колі з послідовним з'єднанням провідників та чому дорівнює опір такого кола; сформувати практичні вміння складати електричні кола та користуватися вимірювальними приладами; контроль та корекція знань учнів; розвивати логічне мислення та увагу; виховувати самостійність, сумлінність.

Формування ключових компетентностей:

- учні застосовують набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт;

- учні вміють  користуватися амперметром, вольтметром, обчислювати електричний опір за формулами послідовного з’єднання;

- учні вміють працювати в групах.

Тип уроку. Урок формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань

III. Мотивація навчальної діяльності

Назвіть свої найулюбленіші свята.

Я найбільше люблю Новий рік. Мабуть, кожен із вас прикрашав новорічну ялинку вогниками. Яке з'єднання електричних лампочок у гірлянді? Чому не працює гірлянда, коли з ладу виходить хоча б одна лампочка? Пригадайте властивості послідовного з'єднання провідників. Давайте перевіримо їх на практиці.

IV. Інструктаж з БЖД.

V. Виконання лабораторної роботи.

Мета: закріпити уміння складати електричне коло, вимірювати силу струму і напругу, визначати опір ділянки кола; навчитися досліджувати закономірності законів послідовного з'єднання провідників.

Обладнання: джерело струму; резистор; низьковольтна лампа на підставці; амперметр; вольтметр; вимикач; з'єднувальні провідники.

Виконання роботи

- Накресліть схему електричного кола, що складається з трьох послідовно з'єднаних резисторів, ключа й джерела струму.

- Зберіть електричне коло за накресленою вами схемою.

- Виміряйте силу струму, ввімкнувши амперметр спочатку між джерелом струму та першим резистором (I1), потім між джерелом струму та другим резистором (I2), потім між джерелом струму та третім резистором (I3), а потім між всіма  резисторами (I).

- Результати вимірів запишіть у таблицю .

- Виміряйте напругу спочатку на першому резисторі U1, потім на другому резисторі U2 , потім на третьому резисторі U3 а потім на обох резисторах U. Результати вимірів запишіть у таблицю.

- Обчисліть опір першого резистора R1, другого резистора R2, третього резистора R3. Результати обчислень запишіть у таблицю.

- Обчисліть опір R ділянки кола, що містить три резистори, знаючи напругу на них і силу струму в ділянці кола. Результати обчислень запишіть у таблицю.

| Напруга, В | Сила струму, А | Опір, Ом |
| --- | --- | --- |
| U1 | U2 | U | I1 | I2 | I | R1 | R2 | R |

8.   Запишіть висновок: що ви вимірювали та який отримали результат.

Підсумок уроку

Домашнє завдання. Повторити §31

Виконати завдання-дослідження: розгляньте будову електричної вилки, з'єднувального шнура, електричної розетки, електричного побутового вимикача, електропраски. Визначте, де найчастіше в них можуть бути пошкодження. Як їх полагодити?