Урок 59

Робота й потужність електричного струму.

Дата________________

Клас________________

Цілі уроку:

формування предметних компетентностей: Ознайомити  учнів з поняттями «робота електричного струму», «потужність електричного струму», пояснити принцип дії електролічильника, навчати розв’язувати типові задачі; розвивати пам’ять, спостережливість; дотримуватися правил техніки безпеки та поведінки у кабінеті фізики; виховувати інтерес до предмета.

Формування ключових компетентностей:

- учні формулюють визначення фізичної величини (робота і потужність електричного струму) і їхні одиниці;

- учні застосовують формули роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів;

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

- Що таке електричний струм?

- Назвати споживачі електричного струму.

- Яка умова того, щоб струм виникав?

- Яке з’єднання провідників називається послідовним?

- Яке з’єднання провідників називається паралельним?

- Які переваги має паралельне з’єднання провідників над послідовним?

- Яка електрична величина однакова для всіх провідників, з’єднаних послідовно?

- Як знайти загальний опір коли при послідовному з’єднанні?

- Як знайти повну напругу в колі при послідовному з’єднанні?

- Яка з основних електричних величин є однаковою для всіх віток паралельного з’єднання?

- Як виражається сила струму в колі до його розгалуження через сили струмів в окремих вітках розгалуження?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Кожен із вас бачив електролічильник, а дехто навіть знімав його покази. А як ви гадаєте, яку фізичну величину вимірює цей прилад? Саме відповідь на це запитання ми отримаємо на даному уроці.

ІV. Пояснення нового матеріалу.

Згадаємо, що в будь-якому джерелі електричного струму відбувається перетворення якого-небудь виду енергії (не електричної природи) в електричну. Так, наприклад, у батарейці хімічна енергія перетворюється в електричну. В електричному ж колі електрична енергія перетворюється в інші види енергій: теплову (в електронагрівальних приладах), механічну (в електродвигунах). Мірою перетворення енергії одного виду в інший є робота.

Достатньо пригадати теплову, магнітну й хімічну дії струму, як стає зрозуміло, що електричний струм має енергію. Ці дії свідчать про те, що електрична енергія може перетворюватися в теплову, світлову, механічну енергії. А будь-яке перетворення енергії з одного виду в інший характеризується виникненням роботи.

Отже, електричний струм при проходженні на певній ділянці кола виконує роботу, яку можна підрахувати.

Запишіть тему уроку: «Робота і потужність електричного струму».

Пригадайте означення напруги.

, де А – робота, виконується при перенесенні заряджених частинок на певній ділянці кола;

q – заряд, що переноситься на цій ділянці; U – напруга на даній ділянці кола.

Очевидно, А =U.q

Щоб визначити роботу електричного струму на певній ділянці електричного кола, потрібно напругу на цій ділянці кола помножити на заряд, перенесений через неї.

Тепер пригадайте означення сили струму:

,     звідки      q= I.t,  тому   А= Ut .

Для визначення роботи електричного струму достатньо виміряти напругу, силу струму та час проходження струму.

Якщо U=1B, I=1A, t=1C, то маємо А=1 Дж. Тому 1 Дж = 1В.1А.1с=1В.А.c

Спробуйте проаналізувати формулу (3) і дати тлумачення одиниці роботи джоуль. Якщо маємо фізичну величину, то є прилад, яким можна її виміряти. Це – електричний лічильник.

Якщо йдеться про виконання роботи, варто згадати про швидкість її виконання, тобто про потужність.

або

Одиницею визначення потужності  є  1 Вт:

або .

Є спеціальні прилади – ватметри, ями безпосередньо вимірюють потужність у колі.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Задача 1.В електроосвітлювальну мережу ввімкнули електроприлад потужністю 2 кВт. Яку роботу виконає електричний струм протягом 10 годин?

Задача 2. Визначити опір електричної лампи, на балоні якої написано 100Вт і 220В.

Задача 3. Визначте роботу і потужність електричного струму який проходить протягом 50с через провідник, що перебуває під напругою 220В, і силі струму 1,6А.

Задача 4. Скільки енергії витрачає електрична лампа потужністю 50 Вт за місяць (30днів), якщо вона світиться 8 год у день?

Вправа 33 (завдання 4)

Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Незакінчені речення».

Учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням висловитися, щодо підсумку уроку, закінчуючи його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють з відкритими реченнями: «На сьогоднішньому уроці ми дізналися…», «На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене було…»

Домашнє завдання. Опрацювати §33. Вправа 33 (завдання 1-3)