Урок 66

Електричний струм у газах. Типи самостійного розряду. Застосування  електричного струму в газах у побуті, промисловості, техніці.

Дата________________

Клас________________

Цілі уроку:

формування предметних компетентностей: формувати уявлення про самостійний і несамостійний розряди, показати практичне застосування самостійного розряду; розвивати уяву, увагу, логічне мислення; виховувати інтерес до предмета...

Формування ключових компетентностей:

- учні розуміють природу електричного струму в різних середовищах, зокрема у розчинах і розплавах електролітів;

- учні застосовують закон Фарадея в процесі розв’язування фізичних задач різних типів;

Тип уроку. урок комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування:

- Що є носіями електричного струму в металах?

- Що є носіями електричного струму в електролітах?

- Сформулюйте закон і запишіть формулу закону Фарадея для електролізу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Дехто  з вас здивується, коли я скажу, що гази теж проводять електричний струм, бо ми ж на початку розділу вивчали, що гази є діелектриками, а це означає, що в них немає вільних заряджених частинок. Тож про який електричний струм може бути мова? Зауваження цілком слушне, але йшлося про те, що гази є діелектриками за звичайних умов. Існують умови, за яких гази можуть ставати провідниками. Про те, коли це відбувається і що собою являє електричний струм у газах, ми розглянемо на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Коли ми виймаємо вилку з розетки, іноді можемо побачити невеличкі блакитнуваті іскорки. Подібні іскри виникають також, коли бугель тролейбуса відходить від електропроводу, а потім з'єднується з ним. У цих випадках ми спостерігаємо проходження електричного струму через газ, або газовий розряд.

Запитання до класу

- Згадайте, до якого класу речовин належать за своїми електричними властивостями гази?

- За яких умов газ із діелектрика може перетворитися на провідник?

Демонстрація Біля зарядженого електроскопа полум'ям свічки нагріваємо повітря.      Електроскоп відразу ж розряджається.

Висновок: нагріте повітря втрачає свої ізоляційні властивості. Під час нагрівання відбувається іонізація газу, в ньому з'являються вільні заряди, і газ стає провідником.

Запис у зошит. Процес утворення іонів і електронів у газах називається іонізацією.

Проходження електричного струму у газах називається газовим розрядом.

Фактори, які приводять до виникнення електронів та іонів у газах, називають іонізаторами. Якщо іонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком: іони й електрони, зіштовхуючись, утворюють нейтральні атоми й молекули (відбувається рекомбі нація). Газовий розряд у цьому випадку припиняється. Такий розряд будемо називати несамостійним газовим розрядом.

Запис у зошит. Якщо електропровідність газу створюється зовнішніми іонізаторами, то такий струм у газі і називається несамостійним газовим розрядом.

Самостійний газовий розряд – це розряд, який не потребує для свого підтримування зовнішнього іонізатора.

Типи самостійного розряду

1.  Тліючий газовий  розряд.

Спостерігається при малих тисках . Основними є процеси іонізації електронним ударом  і вторинної електронної емісії на катоді (під дією позитивних іонів). Використовують у газових трубках, які застосовуються у щитах, у лампах денного світла. У газових трубках балон лампи найчастіше заповнюють неоном (червоне світіння) аргоном (синьо-зелене світіння). Балон лампи денного світла заповнений  парами ртуті й дає фіолетове та ультрафіолетове світіння, яке поглинається шаром люмінофора  й  перетворюється   на видиме світло.

2. Дуговий газовий розряд

Це безперервний процес проходження електричного струм через повітряний зазор між електродами (у ролі одного з них бути деталь).  Супроводжується яскравим  світінням і сильним нагріванням електродів. Температура каналу дуги сягає 50000 -  7000 °С (поверхня Сонця має температуру приблизно   60000 С). Відбувається розряд завдяки термоелектронній емісії з поверхні розігрітого катода. Цей розряд застосовують в електрозварюванні, металургії, прожекторах.

3. Іскровий газовий розряд

Виникає при високих напругах. Відбувається електричний пробій діелектрика. Іскровий розряд має вигляд яскравих зиґзаґоподібних смужок, які розгалужуються, триває всього кілька десятків мікросекунд і зазвичай супроводжується звуковими ефектами (потріскування, тріск, грім тощо). Справа в тому, що температура газу, а отже, й тиск у каналі розряду значно підвищуються, у результаті повітря швидко розширюється й виникають звукові хвилі. В техніці іскровий розряд використовують, наприклад, для запалювання бензинових двигунів, для обробляння особливо міцних металів. Прикладом грандіозного іскрового розряду в природі є блискавка.

Знайома... незнайомка

- Для виникнення блискавки необхідно, щоб між хмарою й поверхнею Землі виникла напруга приблизно в ЗО 000 В на кожний метр відстані.

- Довжина блискавки може становити від 2 до 50 км.

- Повітря в каналі блискавки нагрівається до 25 000 °С .

- Під час однієї грози відбувається 50—60 електричних розрядів.

- Сила струму в каналі блискавки досягає 20—60 тисяч амперів.

- Потужність найбільш сильних блискавок може перевищувати потужність усіх електростанцій світу.

- Найчастіше блискавка влучає в дуб (дуб має дуже розгалужену кореневу систему), на другому місці — листяні дерева, на третьому — хвойні. Рідко коли блискавка б'є в бук і лаврове дерево.

- Найчастіше ми спостерігаємо лінійну блискавку, хоча існують ще плоскі, чоткові й кульові.

- Плоска блискавка — спалах, що охоплює частину хмари, грому при цьому не чутно. Чоткова блискавка залишає за собою пунктирний слід — дуже рідка форма блискавки. Кульова блискавка — це тіло діаметром від 5 до 20 см, яке яскраво світиться. Кольори — від білувато-блакитного до червоно-фіолетового. Утворюється, як правило, наприкінці грози.

- Кожний спалах блискавки дає 1,5—2 тонни нітроген оксиду—добриво, необхідне для росту рослин.

- Чи може блискавка вдарити вгору? Може. Заряд одного знака може зосереджуватися на хмарі, а іншого — на крижаних кристалах, які перебувають у верхніх шарах атмосфери.

- Чи може бути грім без блискавки або блискавка без грому? Грому без блискавки не буває, а блискавка без грому існувати може. Приклад — плоска блискавка.

- У XVIII ст. на дахах будинків почали встановлювати блискавковідводи. Але багато городян не сприйняли це нововведення. Довше за всіх чинили опір мешканці Парижа. Вони навіть подали скаргу в суд на прогресивного домовласника. Ішов 1780 рік... Цікаво, що адвокатом на цьому суді виступав знаменитий Максиміліан Робесп'єр, а обвинувачем — Жан-Поль Марат. «Заспокоїлися» французи тільки після того, як дощента згорів під час грози будинок французького посольства у Філадельфії — воно єдине не мало блискавковідводу.

Під час грози:

- Ви в безпеці, якщо перебуваєте в заземленому прим іменні з металевим каркасом.

- Уникайте височин, стогів сіна, самотніх дерев і парканів. Не можна продовжувати спортивні ігри на відкритих майдачиках або купання в річці. Укриття слід шукати в густому   лісі, біля підніжжя пагорба, у печері.

- Якщо ж гроза застала вас у полі, необхідно сісти навпочіпки, але в жодному разі не лягати на землю.

4. Коронний газовий розряд

Виникає на загострених кінцях провідників. Поблизу вістря з'являється сильне електричне поле, повітря іонізується, й виникає розряд, який ззовні нагадує корону. Щоб зменшити ймовірність виникнення коронного розряду, збільшують діаметр проводів.

Плазма.

Іонізований  газ, одержуваний у процесі самостійного розряду являє собоюособливий стан речовини — плазму. Чим вищою є температура, тим вищий ступінь іонізації плазми. Наприклад, при 160 000 К у водневій плазмі вже відсутні нейтральні атоми або молекули. При температурах близько мільйона градусів будь-яка речовина перебуває в стані плазми. У космічному просторі це найпоширеніший стан речовини.

Розрізняють  холодну й гарячу плазми. Газорозрядна плазма -приклад холодної плазми. Велика концентрація заряджених частинок обумовлює одну з найважливіших властивостей плазми — електропровідність.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання для бесіди:

- Чим іонізація газу відрізняється від іонізації рідини?

(Відповідь.При іонізації рідини вільні електрони не утворюються, при газовій іонізації разом з іонами утворюються вільні електрони.)

- Чим самостійний газовий розряд відрізняється від несамостійного? За яких умов несамостійний газовий розряд може стати самостійним?

- Що відбудеться з електричною дугою, якщо остудити катод? анод?

(Відповідь: У разі охолодження катода дуга гасне — припиняється термоелектронна емісія, в разі охолодження анода — дуга горить.)

- Як називається стан речовини в електричній дузі, у газорозрядних трубках, у верхніх шарах атмосфери?

- Чому полярні сяйва відбуваються частіше в періоди найбільшої сонячної активності?

- Яким чином електрон одержує енергію для ударної іонізації?

- Якими способами можна іонізувати атоми газу?

- Чому проводи лінії високої напруги не вкриті ізолюючою оболонкою?

- Чому говорять, що блискавка може знаходити зариті під землею скарби?

- Чому в альпіністів існує правило: ночуєш високо в горах — усі металеві предмети збери й поклади подалі від табору?

Підсумок уроку

- На  уроці мені сподобалося…..

- На уроці мені вдалося…

- На уроці я зрозумів…

- На уроці я не зрозумів….

- На уроці я навчився…

Домашнє завдання. Прочитати §§ 39-40, питання після параграфів