Урок 27

Лабораторна робота № 4. «Дослідження заломлення світла.»

Дата________________

Клас________________

Цілі уроку:

формування предметних компетентностей: дослідити заломлення світла на межі двох середовищ і використовуючи побудову ходу променів крізь плоско паралельну пластинку із скла, визначити відносний показник заломлення скла;

формування ключових компетентностей:

- учні формулюють закон заломлення світла;

- учні вміють застосовувати теоретичний матеріал при  виконанні лабораторної роботи;

- учні вміють будувати хід променів у трикутній призмі;

Розвивати логічне мислення, уяву, графічну культуру, уміння робити висновки з експерименту;

Виховувати акуратність під час проведення експериментів.

Тип уроку. Урок  формування й удосконалення практичних навичок.

Обладнання: скляна призма з паралельними гранями, олівець, косинець із міліметровою шкалою, циркуль.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Інструктаж з БЖД при виконанні лабораторної роботи.

Під час роботи обережно поводьтеся з джерелом світла та скляною призмою. Розташовуйте прилади на столі акуратно, не допускайте їх падіння.

ІІІ. Виконання лабораторної роботи згідно плану.

1. На дерев’яну дощечку покладіть чистий листок паперу, а на нього скляну пластинку і обведіть її контури. Розмістіться так, щоб око було на рівні пластинки.

2. (Рис.2, с. 83) Дивлячись на промінь АО крізь	скло, поставте поряд із нижньою гранню	пластинки точку М так, щоб вона здавалася розташованою	на продовженні променя АО.

3. Для	кожного досліду (рис.3, с.84):

1) проведіть заломлений 	промінь OM;

2)знайдіть точку перетину променя OM із колом (точку B);

3) із	точок A і B опустіть	перпендикуляри на	пряму	k, виміряйте довжини a і b отриманих відрізків і радіус кола r;

4) визначте	 показник заломлення скла	відносно повітря:

, де   , то .

4. Дослід повторіть  2  рази, змінюючи кожен раз кут   (.

5. Результати вимірювання і обчислення записати до таблиці (с.84).

6. Для	одного з дослідів оцініть відносну	похибку експерименту, скориставшись формулою:

де nвим — отримане під час	експерименту значення показника	заломлення скла відносно повітря; n— табличне значення абсолютного показника заломлення	скла, з	якого	виготовлена	пластинка.

7. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у	якому	зазначте: 1) яку фізичну величину ви визначали; 2) який	результат отримали;	3) чи залежить значення отриманої величини від	кута падіння	світла;	4) у чому причини можливої похибки експерименту.

Підсумок уроку

- На  уроці мені сподобалося…..

- На уроці мені вдалося…

- На уроці я зрозумів…

- На уроці я не зрозумів….

Домашнє завдання. Повторити §12.