Затверджено наказом

директора школи від ________ р. № ___

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

при користуванні вогнегасником ВВ-2

## Загальні положення

  - Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВ-2 призначений для гасіння горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді, електрообладнання під напругою електроструму до 1000 В, а також пожеж у приміщеннях, у яких розміщені ПК.

  - Вогнегасник не може використовуватися для гасіння пожеж речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т.п.).

  - Забороняється розташовувати вогнегасник у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів.

  - Технічне опосвідчення корпусу вогнегасника виконується один раз на п’ять років.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Провести зовнішній огляд вогнегасника і впевнитися в його справності.

- Вимоги безпеки під час роботи

  - При гасінні необхідно:

- зірвати пломбу, висмикнути чеку;

- направити насадок на полум’я під кутом 450;

- натиснути на важіль запорно-пускового пристрою;

- струмінь вуглекислого снігу подавати з краю вогню;

- гасити з відстані 1 м;

- по закінченні гасіння відпустити важіль

- УВАГА! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВВ-2 складає 9 сек.

  - Забороняється:

- наносити удари по вогнегаснику;

- експлуатувати вогнегасник з наявністю вм’ятин, здутостей або тріщин на корпусі;

- кидати вогнегасник у полум’я та вдаряти ним об землю для приведення до дії;

- спрямовувати під час експлуатації насадку вогнегасника у бік людей.

- Вимоги безпеки по закінченню роботи.

  - Перезаряджати після будь-якого використання в пункті технічного обслуговування вогнегасників.

  - Не розбирати і не перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на проведення таких робіт.

  - Не використовувати вогнегасник для потреб, не пов’язаних з пожежегасінням.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

  - При попаданні вуглекислого снігу в очі і на відкриті ділянки тіла промити вражені місця чистою проточною водою.

Завідуюча господарством

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони праці