«Затверджую»

директор  школи______________

«_____»__________

Перелік   питань  вступного  інструктажу

з безпеки  життєдіяльності

1.     Загальні  відомості  про  навчальний  заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні,  спортзали   тощо). Види та джерела  небезпеки  в  навчальних  приміщеннях,  на  спортивних  майданчиках, навчально-дослідних  ділянках  тощо.

2.     Загальні  правила  поведінки  під  час  навчально - виховного  процесу. Обставини  та  причини  найбільш  характерних  нещасних  випадків, що  сталися  в  навчальних  закладах.

3.     Вимоги  пожежної  безпеки  в навчальному  закладі.  Знайомство  з  правилами  пожежної  безпеки  для  закладів, установ, організацій  і підприємств  системи  освіти  України.

4.     Радіаційна  безпека, дії    у  разі  надзвичайних  ситуацій  природного  і  техногенного  характеру.

5.     Безпека  дорожнього руху.

6.     Побутовий  травматизм. Попередження та дії  у  разі  нещасних   випадків  у  побуті.

7.     Перша (долікарська ) медична допомога у разі  нещасних  випадків , надзвичайних  подій тощо.

«Затверджую»

директор  школи________________

«_____»__________  2016 р

ІНСТРУКЦІЯ

для проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів в навчальних кабінетах

І. Загальні положення

1. Інструкція первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів в навчальних кабінетах поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять в навчальних кабінетах.

2. Виконання даної інструкції є обов’язковим для всіх осіб, які проводять заняття в даному кабінеті.

3. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на робочому місці.

4. Парти, столи, стільці, необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходи з кабінетів.

5. Виконувати роботи, непов’язані із завданням або вказівкою вчителя забороняється.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Звільніть робоче місце від непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2. Забороняється використовувати електрообладнання із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загораються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

3. Не працюйте на несправному обладнанні.

4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

5. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу учителя.

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи

1. Виконуйте тільки ту роботу, яку доручив учитель.

2. Під час використання електрообладнання не дозволяється:

-    використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією, що втратила захисні властивості.

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованим кінцем.

- Переносити ввімкнені прилади, ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою.

- Залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівні прилади, обладнання.

- Користуватися пошкодженим несправним розетками.

- Зв’язувати і  скручувати електропроводи.

- Застосовувати побутові електронагрівні прилади ( праски, кип’яитльники, чайники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях де їх застосування непередбачене.

- Застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ, щодо переносних електропроводів.

3 Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

4 Під час роботи в кабінеті не пийте води і не вживайте Їжу.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

1 Щоденно після закінчення занять в кабінеті вимкніть електроприлади, освітлення.

2 Приведіть в порядок робоче місце, приберіть сміття.

3 Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

- При виявленні несправностей в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення про це учителя.

- Не усувайте несправностей електромережі і електрообладнання самостійно.

- В разі виникнення пожежі терміново повідомити вчителя або зателефонувати  за номером 01.

- При евакуації з закладу дотримуватися дисципліни, не панікувати, не відлучатися від       вчителя, який проводить урок за розкладом.

- У разі травмування необхідно терміново повідомити вчителя або медичного працівника, допомогти перенести потерпілого в медпункт.

- У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно приступити до проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця, негайно викликати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.

Затверджую»

директор ХСШ № 29

______________ Фомичова О.Л.

«_____»__________2010

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

І. Загальні вимоги

1.1.   Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

1.2.  Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і гасіння її.

1.3.  Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

1.4.  У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

1.5.  У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватись в чистоті.

1.6.  У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

1.7. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.8.   На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

2.1.  У фізичних і хімічних лабораторіях, кабінетах, коморах реактиви та інші речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладачів.

2.2.  Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3.  Не працюйте на несправному обладнанні.

2.4.  У фізичних та хімічних кабінетах забороняється працювати учням із реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без догляду учителя, керівника.

2.5.  Перед початком роботи на газовому обладнанні перевірте наявність газу у приміщенні, наявність тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні запаху газу не запалюйте сірників, не вимикайте і не вмикайте електроприладів, викличте аварійну газову службу.

2.6. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

3.1.  Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2.  Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими

кінцями;

-  переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

-  залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

-  застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

-  використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

3.4.  Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладання.

3.5. У фізичних та хімічних лабораторіях забороняється працювати учням з реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду керівника, учителя.

3.6.  Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора школи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях, лабораторіях викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

4.2.  Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки .

4.3.  Після кожного заняття необхідно усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників школи-інтернату мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх рятування та евакуацію.

5.2.  Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння, або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

-  негайно повідомити про це за тел. 01 пожежну частину. (При цьому слід чітко назвати адресу закладу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- сповістити про пожежу директора, його заступників;

-  організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.3.   Директор, його заступники, що прибули на місце пожежі, зобов'язані:

-  здійснювати керівництво евакуацією людей   та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;

- організувати вимкнення мереж електро- і газопостачання і здійснення інших заходів, які сприяють ліквідації пожежі;

-  із метою запобігання пожежі вчителям, вихователя ц не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна;

-  організувати перевірку наявності всіх учнів, працівників, евакуйованих з будівлі за списками і журналами.

Порядок дій при виникненні пожежі

1.  При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу - дітей, їх евакуацію та рятування.

2.  Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов'язаний:

-  негайно повідомити про це за телефоном 01 пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

т розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

-  сповістити про пожежу керівника навчального закладу (школи) або його заступника.

3.  Директор школи, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

- перевірити чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

- здійснити керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;

-  виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

-  вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

-  при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

-  припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

-  організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

-  організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону;

-  інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у

будівлі.

4. Підчас проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

-  з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

-  вчителям, вихователям, майстрам та іншим працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі

до її ліквідації;

-  евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння.

- дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

-  у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою , а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

- ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

-  виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не повертались туди, де виникла пожежа;

-  при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.